## Slide 1
氣 候 變 遷 與 太 陽 能 系 統
2024 TVDI 魏天厚 林宣安
-溫度趨勢以及太陽能系統(私人電廠)建置評估

## Slide 2
本專案目的：
評估溫度與日照量級日射量的相關性
溫度變化及日射量預測
以日射量評估是否適合設置太陽能系統。
01
等效日射小時（Equivalent Sun Hours, ESH）是太陽能系統設計相關的重要概念。
等效日射小時表示一天內太陽能輻射量轉化為在1千瓦每平方公尺（1kW/m²）條件下工作的總時間。這個指標有助於評估太陽能系統在特定地區的性能。等效日射小時的計算公式如下：
MJ/m² 轉換為kW/m² 的公式：1 MJ/m² = 0.2778 kW/m²
ESH = DailySolarIrradiation (kWh/m²/day) / (1kW/m²)
Ex. 如果你有一塊 200 瓦的太陽能板，而你所在位置的 ESH 為 5 小時，每日能量產出=200 W×5 小時=1000 Wh 或 1 kWh
P=Sxη×ESH/E
S：系統容量(KW)
E：每日能量需求（kWh/day）
η：是系統效率

## Slide 3
02
資料來源：交通部中央氣象署 首頁>生活>農業>農業觀測>全部觀測網月資料
https://www.cwa.gov.tw/V8/C/L/Agri/Agri_month_All.html
本來是要用，https://data.gov.tw/的日射量資料，But, data.gov.tw僅提供即時資料，去電聯絡中央氣象署：”喔喔，年度資料要用買的喔!”
而各農改所都有這些觀測數據。 所以改成收集各觀測所的月資料。
使用python的selenium套件，
並安裝ChromeDriver以虛擬瀏覽器，抓取網頁資料。

## Slide 4
03
統計摘要
篩選數據(ex. 風向就不用了。)，補上資料年月份(from 1999/01 to 2024/05.)，去除空值(各所維修時缺值，故障實缺值，或是無設置觀測設備缺值。)，去除異常值(最低溫度-23度C，最高溫度237度C。)，增加及修正行政區區域(臺中市統一改為台中市)。

## Slide 5
04
機械學習流程圖
Raw Data
Data clean & EDA
Feature Engineering
Training Data
Test Data
Algorithm
Data Partitioning
Model Training
Model Scoring
Model Validation
Model
Predict
資料
資料
清理
特徵工程
資料分割
訓練資料
測試資料
演算法
模型訓練
模型評分
模型評估
Deploy
部屬
預測

## Slide 6
05
盒鬚圖

## Slide 7
06
常態分佈圖

## Slide 8
07
平均日射量折線圖
2010-2015為低點至2020-2024逐年攀升

## Slide 9
08
平均日照時數折線圖
2010-2015為低點至2020-2024逐年攀升

## Slide 10
09
線性回歸預測圖
2010-2015區間無論日射量及日照時數均為低點，2020-至今區間大幅度上升，上下值有非常顯著的區間(離散)，由折線圖及盒鬚圖標示可看出。
故雖然R2預測值為0.71相當有可信度，但因上下值離散造成MSE數值極高。

## Slide 11
10
工具視窗及太陽能評估工具畫面
更詳細說明請參閱：
https://github.com/LanvisWei/MLproject_Solar_Irradiance
台電資料每月平均用電量為300-400度。月平均350度換算為每日用電量為11.5度，預估發電量超過則建議安裝。

## Slide 12
11
結論
未來會越來越熱，故依預測日射量會逐年增長。
在台灣，是否安裝太陽能系統，考量的部分反而是可支配樓地或屋頂面積。
樓地面積足夠時，安裝可自給自足並有多餘度數出售台電。
綠能很美好，但建置費用目前仍高，並申請私人電廠手續繁瑣，台電收購電價目前約6元上下。約20年可攤平建置成本。

## Slide 13
11
附錄及引用網址
太陽能計算：
[Solarmazd​](https://solarmazd.com/peak-sun-hours-psh-what-does-it-mean-and-how-to-estimate-it/)
[RenewableWise​](https://www.renewablewise.com/peak-sun-hours-calculator/)
[Palmetto​](https://palmetto.com/solar/what-are-peak-sun-hours)
[Dot Watts​](https://palmetto.com/solar/what-are-peak-sun-hours)
數據來源：
交通部中央氣象署 首頁>生活>農業>農業觀測>全部觀測網月資料(https://www.cwa.gov.tw/V8/C/L/Agri/Agri_month_All.html)
系統建置費用：
[Solar](https://www.solar.com/learn/solar-panel-cost/)
[GoGreenSolar.com](https://www.gogreensolar.com/pages/solar-components-101)
[Fenice Energy](https://blog.feniceenergy.com/building-a-complete-solar-electric-system-components-and-setup/)
[EnergySage](https://www.energysage.com/solar/solar-panel-setup-what-you-need-to-know/)
[ShopSolar.com](https://shopsolarkits.com/blogs/learning-center/solar-panel-system-equipment)
家庭平均用電量：
台電(https://data.gov.tw/dataset/6064)
經濟部(https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=100218)
中央社新聞(https://www.cna.com.tw/news/ahel/202305140014.aspx)