## Slide 1
氣 候 變 遷 與 太 陽 能 系 統
2024 TVDI 魏天厚 林宣安
-Python, Machine Learning, Window and Web viewer.

## Slide 2
01
ESH
等效日射小時（Equivalent Sun Hours, ESH）是太陽能系統設計相關的重要概念。
等效日射小時表示一天內太陽能輻射量轉化為在1千瓦每平方公尺（1kW/m²）條件下工作的總時間。這個指標有助於評估太陽能系統在特定地區的性能。等效日射小時的計算公式如下：
本專案評估日照及溫度變化，並以日設量評估是否適合設置太陽能系統。
MJ/m² 轉換為kW/m² 的公式：1 MJ/m² = 0.2778 kW/m²
ESH = DailySolarIrradiation (kWh/m²/day) / (1kW/m²)
Ex. 如果你有一塊 200 瓦的太陽能板，而你所在位置的 ESH 為 5 小時，每日能量產出=200 W×5 小時=1000 Wh 或 1 kWh

## Slide 3
02
資料來源：交通部中央氣象署 首頁>生活>農業>農業觀測>全部觀測網月資料
https://www.cwa.gov.tw/V8/C/L/Agri/Agri_month_All.html

## Slide 4
03
統計摘要

## Slide 5
04
盒鬚圖

## Slide 6
05
常態分佈圖

## Slide 7
06
平均日射量折線圖
2010-2015為低點至2020-2024逐年攀升

## Slide 8
07
平均日照時數折線圖
2010-2015為低點至2020-2024逐年攀升

## Slide 9
08
線性回歸預測圖
2010-2015區間無論日射量及日照時數均為低點，2020-至今區間大幅度上升，上下值有非常顯著的區間(離散)，由折線圖及盒鬚圖標示可看出。
故雖然R2預測值為0.71相當有可信度，但因上下值離散造成MSE數值極高。

## Slide 10
09
工具視窗及太陽能評估工具畫面
詳細說明請參閱：
https://github.com/LanvisWei/MLproject_Solar_Irradiance

## Slide 11
10
結論
未來會越來越熱。
在台灣，是否安裝太陽能系統，考量的部分反而是可支配樓地或屋頂面積。
樓地面積足夠時，安裝可自給自足並有多餘度數出售台電。
綠能很美好，但建置費用目前仍高，並申請私人電廠手續繁瑣，台電收購電價目前約6元上下。約20年可攤平建置成本。